Załącznik nr 3 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonania
usługi polegającej na naprawie 6 ciągów schodów ruchomych typu 510 PSE 
o następujących numerach fabrycznych: D8 NE 6160, D8 NE 6161,  D8 NE 6162, D8 NE 6163, D8 NE 6164, D8 NE 6165 (produkcji firmy Guangzhou OTIS Elevator Co.,Ltd.Guanghua Road Xiamao (North Suburbs) Guanghua, China 510425) zainstalowanych na Rondzie Mogilskim w Krakowie.

Dane urządzeń i zakres usługi/naprawy.

Schody ruchome typu 510 PSE

Rodzaj – pasażerskie

Lokalizacja 6 ciągów schodów ruchomych  – Rondo Mogilskie w Krakowie, schody zewnętrzne bez zadaszenia.

Użytkownik – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53.

Nr-y fabryczne;  D8 NE 6160, D8 NE 6161,  D8 NE 6162, D8 NE 6163, D8 NE 6164, D8 NE 6165.

Instalujący – OTIS Sp. z o.o.

Wytwórca: Guangzhou OTIS Elevator Co.,Ltd. Guanghua Road Xiamao (North Suburbs) Guanghua, China 510425.

Produkcja  2007 rok.

Wykonano według dyrektywy maszynowej 98/37/WE oraz normy EN 115.

Napęd elektryczny. Typ napędu AC 1.

Typ maszyny:  NHC3

Kąt nachylenia 30o

Prędkość:  0,5 m/s.

Szerokość stopni : 1011 mm.

Łańcuchy napędowe : typ GO 332, DIN 8187, podziałka 31,75 mm, nominalna siła zrywająca 170000 N.

Stopnie: odlewy-bloki aluminiowe, TX B380-003-06 0036

Kierunek jazdy zmienny góra-dół.

Sterowanie ciągłe i przerywane (DUPLEX)

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do wykonania następujących czynności naprawczych sześciu ciągów schodów ruchomych:

| Nr seryjne schodów |
| --- |
| Lp | Zakres usługi: | D8NR6160 | D8NR6161 | D8NR6162 | D8NR6163 | D8NR6164 | D8NR6165 |
| 1 | Wymiana łańcucha napędu głównego | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 2 | Wymiana stopnic [sztuki] |  | 6 | 34 |  | 1 |  |
| 3 | Wymiana uszczelnień pokryw maszynowni górnej i dolnej | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl |
| 4 | Kompleksowe czyszczenie, wewnątrz i zewnątrz, likwidacja rdzy, poprawki malarskie. | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl |
| 5 | Kompleksowa konserwacja – smarowanie, regulacje -likwidacja luzów, sprawdzenie połączeń, mocowań itp. | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl | kpl |
| 6 | Dokumentacja powykonawcza, atesty, opis wykonanych prac wraz z zaleceniami dla użytkownika. [egz] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Wymiana panela sterującego z wyświetlaczem |  |  | 1 |  |  |  |
| 8 | Wymiana osłon bocznych [szt] |  | 2 |  |  |  |  |

Termin wykonania usługi:  30 dni od podpisania umowy.

Dodatkowe warunki dla Wykonawcy

- Szczegóły wejścia w teren objęty zamówieniem Wykonawca uzgodni 
z zarządcą Ronda Mogilskiego: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie (Kraków, ul. Centralna 53).

- Ponadto, w ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji  i rękojmi na wykonaną usługę na okres 18 miesięcy.

- Wykonawca zobowiązany jest ponadto do wykonania wszelkich uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.