Załącznik 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

42131146-1 Zawory jednodrogowe, 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

- 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z pracami montażowymi, polegające na dostawie  i zamontowaniu w rurach kanałowych urządzeń (zaworów zwrotnych) zapobiegających przedostawaniu się wody deszczowej (powodziowej) z zewnętrznej instalacji sieci kanalizacji deszczowej i ścieków bytowych do obiektów TAURON Arena Kraków.

Celem zamówienia jest w szczególności dostarczenie systemowych urządzeń zaworów jednokierunkowych dla zapobieżenia przedostawaniu się wody deszczowej (powodziowej) z zewnętrznej instalacji sieci kanałowych (kanalizacji deszczowej i ścieków bytowych) do obiektów „TAURON Arena Kraków”, a następnie ich zainstalowanie przez wykonanie prac montażowych w rurach przewodowych tychże kanałów.

W pkt 5 [Lokalizacja montażu w rurach kanałów deszczowych systemowych zaworów zwrotnych wg planu lokalizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych TAURON Arena Kraków] na mapach sytuacyjno-wysokościowych zaznaczono lokalizacje studni, t.j. miejsc w rurach przewodowych kanałów deszczowych i ścieków bytowych, w których należy wykonać montaż systemowych zaworów zwrotnych (np. WaStop® lub podobny, z wykluczeniem tzw. zaworów „kaczy dziób”)

2. Montaż w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych.

Wymogiem ochrony przeciwpowodziowej jest zainstalowanie w kanałowej instalacji sieci zewnętrznej (deszczowej i ścieków bytowych) zaworów zwrotnych, blokujących cofanie wód (powodziowych, deszczowych, ścieków bytowych z przepełnionego odbiornika) do obiektów „TAURON Arena Kraków”. Systemowe przeciwpowodziowe zawory zwrotne, nie mogą powodować istotnej dla eksploatacji zmiany przepływu, zmieniać istniejącego stanu i jakości sieci, a gabaryt zaworu nie może zajmować przestrzeni w studni. Dostęp do rur instalacyjnych jest tylko w studniach (D100cm i D120cm).

Rozwiązaniem spełniającym powyższe jest zamontowanie zaworu zwrotnego „WaStop®” ze stali nierdzewnej do instalacji wewnątrz istniejącej rury dostępnej ze studni (lub wyrobu równoważnego nie gorszej jakości, z wykluczeniem tzw. zaworów „kaczy dziób”).

Lokalizacje, rodzaj kanału, średnice kanału podane są w pkt 5. niniejszego załącznika, a poniżej podane jest zestawienie:

| L.p. | Numer studni | Średnica kanału | Materiał (rodzaj) | Ilość sztuk | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S19.1 | Ø 300 | ż-b (D) | 1 | (D) - kanalizacja deszczowa (B) - kanalizacja ścieków bytowych ż-b - rura żelbetonowa HD-PE - rura z polietylenu o dużej gęstości PVC-U - rura z polichlorku winylu utwardzonego kam. - rura kamionkowa |
| 2 | S19.1 | Ø 160 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 3 | S4 | Ø 110 | HD-PE (D) | 1 |  |
| 4 | S5 | Ø 200 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 5 |  | Ø 160 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 6 |  | Ø 200 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 7 | S6 | Ø 250 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 8 |  | Ø 160 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 9 |  | Ø 200 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 10 | K6 | Ø 250 | kam. (B) | 1 |  |
| 11 | K5 | Ø 160 | PVC-U (B) | 1 |  |
| 12 | K4 | Ø 160 | PVC-U (B) | 1 |  |
| 13 | S9 | Ø 315 | PVC-U (D) | 1 |  |
| 14 | K.3.1 | Ø 160 | PVC-U (B) | 1 |  |

- 3. Technologia wykonania.

Montaż zaworów (ilości, średnice) zgodnie z instrukcją wydaną przez producenta, przy pomocy zalecanych narzędzi, pod nadzorem producenta (autoryzowanego dystrybutora); lokalizacje zgodnie z pkt 5. niniejszego załącznika.

- 4. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu pojazdów samochodowych i pieszych do obiektów TAURON Arena Kraków w okresie trwania dostawy, montażu zaworów,

- uzgodnienie z Zamawiającym zasad prowadzenia prac montażowych,

- udzielenie gwarancji na wykonane roboty,

- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt „zaplecza” robót; Zamawiający nie udostępni terenu pod zaplecze robót i magazyn materiałów,

- używanie wyrobów budowlanych odpowiadających przepisom prawa  (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. Poz. 883 z 2014 r.),

- używanie materiałów, które odpowiadają technicznym normom branżowym,

- przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyrobów budowlanych,

- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt nadzoru nad montażem, na czas prowadzenia robót montażowych, sprawowanym przez dostawcę (producenta, autoryzowanego dystrybutora) zaworów. Nadzorujący montażem dostawca (producent, autoryzowany dystrybutor) wyda dokument (certyfikat na wykonane roboty) potwierdzający poprawne, zgodne z aprobatą i technologią wykonany przedmiot zamówienia,

- oznakowania (w tym drogowego) i zabezpieczenia miejsca robót (bhp).

Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w obiektach i infrastrukturze z nimi związane, które objęte są gwarancją generalnego wykonawcy budowy „TAURON Arena Kraków”. Wszelkie czynności realizowane w obrębie obiektu hali nie mogą ingerować w jego strukturę w sposób naruszający gwarancję udzieloną przez Mostostal Warszawa SA (Wykonawcę Hali). W przeciwnym przypadku zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. i Zamawiającym przejęte zostaną przez Wykonawcę.

Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać warunkom wynikającym z obowiązujących przepisów. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP.

Uwaga:

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku towarowego w SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień  publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

- 5. Lokalizacja montażu w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych wg planu lokalizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych TAURON Arena Kraków

RYSUNEK NR 1/3

Lokalizacja montażu w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych wg planu lokalizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych TAURON Arena Kraków

RYSUNEK NR 2/3

Lokalizacja montażu w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych wg planu lokalizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych TAURON Arena Kraków

RYSUNEK NR 3/3

Lokalizacja montażu w rurach kanałowych systemowych zaworów zwrotnych wg planu lokalizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych TAURON Arena Kraków