Załącznik 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu „wykończenia powierzchni elementów żelbetowych w obrębie wjazdów (pod estakadami) na poziomie płyty areny” w TAURON Arena Kraków ul. Stanisława Lema 7. Obszar prac przedstawia rysunek – zał. nr 1 do niniejszego OPZ. Technologia wykonania winna być zgodna z kartą produktu np. Sikagard - 680S Betoncolor lub równoważnym w kolorze RAL 7035. Dopuszcza się drobne odstępstwo od RAL 7035 po akceptacji Zamawiającego (np. nawiązanie do istniejącego koloru powłok malarskich na ścianach zewnętrznych obiektu w okolicy prac objętych przedmiotem nin. zamówienia).

Celem jest uzyskanie trwałej i dobranej do przyległej infrastruktury powłoki, która zdecydowanie poprawi estetykę wykazanych elementów TAURON Areny Kraków , czyniąc ich powierzchnię jednolitą strukturalnie oraz kolorystycznie, a jednocześnie będzie stanowić zabezpieczenie przed działaniem warunków atmosferycznych. Materiał ten winien być zastosowany na odpowiednio przygotowane podłoże za pomocą technik malarskich. Należy stosować jednoskładnikowy, rozpuszczalnikowy materiał powłokowy na bazie żywicy metakrylowej, odporny na warunki atmosferyczne, procesy starzenia i alkalia. Materiał należy nanosić na właściwie przygotowane podłoże z zachowaniem odpowiednich warunków aplikacji (w tym zastosowanie właściwej ilości i rodzaju warstw) oraz z uwzględnieniem wymogów dot. stosowanego systemu w zakresie ewentualnego gruntowania podłoża oraz wyrównania powierzchni materiałami dedykowanymi temu systemowi – np. Monotop 732.

Przygotowanie podłoża dla prowadzenia robót.

Wykonawca obowiązany jest przygotować odpowiednio podłoże betonowe. Metodę czyszczenia należy przyjąć zgodną z kartą technologiczną zastosowanego produktu.

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego powinna wynosić dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi;

- wartość średnia 		≥ 1,5 	MPa,

- wartość minimalna 		1,0 	MPa,

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m2 powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń 5 dla przedmiotowych prac.

Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z „Wytycznymi stosowania” dla materiału powłoki, ale nie może być większa niż:

- 5 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże,

- matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże.

Uwaga:

Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć z terenu i poddać utylizacji.

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczególnie w przypadku materiałów nanoszonych metodą natryskową.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIORB) stanowi załącznik nr 4 do OPZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

- doprowadzenie do właściwego stanu podłoża przed ich wykończeniem, tj. wyrównania powierzchni powstałych na styku form (garbów) oraz uzupełnienie większych ubytków (raków) oraz oczyszczenia w tym odtłuszczenia i umycia całej przewidzianej zleceniem powierzchni odpowiednią metodą np. strumieniowo-ścierną lub wodą pod wysokim ciśnieniem

- zabezpieczenie przed pracami wykończeniowymi przed zabrudzeniem lamp oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego wraz z korytami kablowymi, kamer CCTV, rur odwodnienia estakady oraz istniejącej elewacji i stolarki drzwiowej i okiennej. Po wykonaniu prac doprowadzenie zabrudzonych powierzchni pod estakadą i komunikacji do właściwego stanu - stanu pierwotnego. Przewody oświetlenia zamontowane bezpośrednio do podłoża żelbetowego mogą być pokryte w/w materiałem malarskim,

- wykonanie powłok malarskich powierzchni żelbetowych wskazanych w zał. nr 1. Powierzchnie przewidziane do malowania obejmują ogółem 69 słupów D = 60 cm i h = 6 m, powierzchni stropów wraz z powierzchnią boczną belek o wys. 55 cm o łącznej powierzchni ok. 4 803,7 m2 (podane z dokładnością +/- 3 %).

Uwaga:

Wszystkie podane w niniejszym Załączniku wymiary należy traktować jako orientacyjne. Wykonawca we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność zweryfikuje w terenie opisane w załączonej dokumentacji ilości poszczególnych elementów zamówienia (obmiary).

- Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- 	ponieważ roboty budowlane wykonywane są w obiektach budowlanych objętych gwarancją generalnego wykonawcy budowy „TAURON Arena Kraków”, wszelkie czynności realizowane w obrębie udostępnionej infrastruktury związanej z obiektem (drogi, instalacje sieci zewnętrznych, itp.) nie mogą ingerować w jego strukturę w sposób naruszający gwarancję udzieloną przez Mostostal Warszawa SA (Wykonawcę Hali). W przeciwnym przypadku zobowiązania gwarancyjne wynikające z umowy pomiędzy Mostostal Warszawa S.A. i Zamawiającym przejęte zostaną przez Wykonawcę,

- 	zweryfikowanie na własny koszt wszystkich wymiarów w dostosowaniu do już wykonanych elementów elewacyjnych w TAURON Arena Kraków,

- 	zapewnienie i utrzymanie stałego dostępu pojazdów samochodowych i pieszych do obiektów TAURON Arena Kraków w okresie trwania robót budowlanych,

- 	zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt „zaplecza” robót. Zamawiający nie udostępni terenu pod zaplecze robót i magazyn materiałów,

- 	używanie wyrobów budowlanych odpowiadających przepisom prawa (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. Poz. 883 z 2014 r.),

- 	używanie materiałów, które odpowiadają technicznym normom branżowym,

- 	przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji wyrobów budowlanych,

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym, np. CD – 2 egz., w wersji drukowanej („papierowej”) – 2 egz.).

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku towarowego w SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

Załączniki:

Załącznik nr 1 do OPZ - teren prac objętych zleceniem

Załącznik nr 2 do OPZ - PZ-200-0A - ad. słupów

Załącznik nr 3 do OPZ - PZ-401-0A - ad. stropów

Załącznik nr 4 do OPZ - STWIORB