Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla

części 6 zamówienia – konserwacja systemu trybun składanych

Słowniczek:

- Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

- DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

- Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „TAURON Arena Kraków”:

| L. p | Nazwa | Adres | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Best Sport Pro Sp. z o. o. | ul. Grunwaldzka 5 34-300 Żywiec | Dostawa i montaż foteli sportowych stałych i trybun składanych |

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.

- Hala główna - trybuny firmy BEST SPORT PRO

Trybuny teleskopowe 10-cio rzędowe (8 kmpl.) i 15-to rzędowe (9 kmpl.)  (konstrukcja: słupy pionowe z profilu stalowego o wymiarach przekroju 120x40x3mm, lakierowane proszkowo; poziome profilowane do zamocowania 3 zestawów kół jezdnych Ø120mmx50mm; podesty z płyt antypoślizgowych gr.18 mm na stalowym szkielecie; stopnie pośrednie ze stalowej blachy giętej z nawierzchnią ze sklejki grubości 18 mm z powłoką fenolową, krawędzie przednie z kątownika aluminiowego (z podświetleniem podstopnicy LED); rozsuwanie trybun za pomocą silników elektrycznych; demontowalne barierki boczne, przednie, międzyrzędowe ze stalowych profili zamkniętych lakierowanych proszkowo) - razem 17 kmpl.

Trybuny demontowalne 10-cio rzędowe (4 kmpl.) i 15-to rzędowe (4 kmpl.) (konstrukcja: ocynkowane ogniowo stalowe podpory z profilowanych blend oraz ram stężających, pomosty komunikacyjne z płyt antypoślizgowych gr.18 mm na stalowym szkielecie) - razem 8 kmpl.

Krzesełka sportowe [standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7: oparcie i siedzisko (składany mechanizm grawitacyjny) z polipropylenu, konstrukcja ramy stalowa ocynkowana ogniowo; montowane pojedynczo do czoła stopnia lub pośrednio na belce do podłogi – 10 104 kmpl.;

krzesełka sportowe [podwyższony standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7: oparcie, podłokietnik i siedzisko (składany mechanizm grawitacyjny) z polipropylenu, oparcie i siedzisko tapicerowane, konstrukcja ramy stalowa ocynkowana ogniowo; montowane pojedynczo do czoła stopnia lub pośrednio na belce do podłogi – 496 kmpl.;

krzesełka sportowe [standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7 na trybuny teleskopowe i demontowalne w modułach po 5, 4 i 3 szt. montowane na belkach stalowych (RP80x40x2) i wspornikach przykręconych na stałe do blend, z dźwigniami zwalniania – 3 767 kmpl.; krzesło firmy EURO SEATING INTERNACIONAL S.A. typu ROMA COMFORT (VIP) wypełnienie z pianki poliuretanowej, tapicerowane z podłokietnikami i uchylnym oparciem, montowane bezpośrednio do podłogi - 560 kmpl. Hala treningowa: krzesełka sportowe [standard] firmy BEST SPORT PRO typ BSP7 – 304 szt.

| NR. CZYNNOŚI | RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA | ZAKRES CZYNNOŚCI | TERMIN WYKONANIA | ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE PÓŁROCZNE |
| 1 | Trybuny teleskopowe | Przesmarowanie układów jezdnych, oraz sprawdzenieich płynnego działania. | conajmniej raz na 6 miesięcy | 7 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE |
| 2 | Trybuny teleskopowe | Sprawdzenie mocowania krzesełek , nitów mocujących osłony zawiasów. | conajmniej raz na rok | 4 |
| 3 | Trybuny demontowlane | Sprawdzenie czy podczas montażu/demontważu i składownia częsci trybun demontowlanych należy zwrócić uwagę, aby ich nie uszkodzić. W przypadku uszkodzenia cynkowanej powłoki ochronnej, należy miejsce uszkodzenia pokryć farbą przeciwkorozyjną (np.:cynkową) aby zapobiec powstawaniu ogniska korozji | conajmniej raz na rok | 4 |
| 4 |  | Sprawdzenie poprawności montażu | conajmniej raz na rok | 4 |
| Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia. |  |
| 37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: |
| 5 | Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 5 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. | 5 |

| TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- |
| OKRES | OKRES TRWANIA UMOWY | SZACOWANY TERMIN | CZYNNOŚCI DO WYKONANIA |
| 1 | DO KOŃCA 1 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2016 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ | DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY |
| 2 | DO KOŃCA 4 MIESIĄCA | 30 grudzień 2016 |  |  |  |
| 3 | DO KOŃCA 7 MIESIĄCA | 30 marzec 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 4 | DO KOŃCA 10 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2017 |  |  |  |
| 5 | DO KOŃCA 13 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2017 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 6 | DO KOŃCA 16 MIESIĄCA | 30 grudzień 2017 |  |  |  |
| 7 | DO KOŃCA 19 MIESIĄCA | 30 marzec 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 8 | DO KOŃCA 22 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2018 |  |  |  |
| 9 | DO KOŃCA 25 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2018 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| 10 | DO KOŃCA 28 MIESIĄCA | 30 grudzień 2018 |  |  |  |
| 11 | DO KOŃCA 31 MIESIĄCA | 30 marzec 2019 | PÓŁROCZNE WG OPZ |  |  |
| 12 | DO KOŃCA 34 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2019 |  |  |  |
| 13 | DO KOŃCA 37 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2019 | PÓŁROCZNE WG OPZ | ROCZNE WG OPZ |  |
| SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY | 7 | 4 | 5 |