Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dla

części 8 zamówienia – Konserwacja wciągarek i riggingu

Słowniczek:

- Konserwacja - wykonywanie wszystkich okresowych czynności konserwacyjnych, przewidzianych  w dokumentacji techniczno-ruchowej producenta urządzeń, instalacji oraz w jego zaleceniach i wytycznych, a także warunkach gwarancji, dokumentacji projektowej, określonych przepisami obowiązującego prawa oraz wytycznymi branżowymi, jak również zasadami dobrej praktyki zawodowej. Czynności konserwacyjne winny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów - rozdział 1 par. 3 punkt 2 i 3.

- DTR – (dokumentacja techniczno-ruchowa) - opis funkcjonowania i określenia zasad konserwacji urządzenia lub instalacji, opisanej przez producenta lub dostawcę, dla zapewnienia warunków utrzymania gwarancji i ciągłości działania. Dla wszystkich systemów, instalacji i urządzeń obowiązuje harmonogram czynności konserwacyjno-kontrolnych wynikających z DTR.

- Ocena techniczna  przyczyn usterek i wad w trakcie obsługi technicznej – czynności diagnostyczne specjalistów obsługi technicznej (równolegle z czynnościami obsługi technicznej) stwierdzające stopień zużycia urządzeń i instalacji oraz sprawności działania systemu urządzeń innego niż eksploatacyjne z opisowym podaniem czynników wpływających na powstanie wady lub usterki. Ocena zawiera nadto propozycję klasyfikacji usterki pod kątem warunków gwarancji generalnego wykonawcy. Realizacja zgodnie z pkt XVI pp. 4 SIWZ.

Wykaz dostawców/instalatorów urządzeń i systemów „TAURON Arena Kraków”:

| L. p | Nazwa Firmy | Adres Firmy | Branża |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | VeryGoodCompany sp. z o.o. | ul. Szyszkowa 56, 02-28 Warszawa | Wciągarki i rigging |

ZESTAWIENIE CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH OPRACOWANYCH NA PODSTAWIE DTR STANOWI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO NINIEJSZEGO OPZ.

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE I RZECZOWE URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA

W OBIEKCIE – „TAURON ARENA KRAKÓW” OBJĘTYCH KONSERWACJĄ W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Przedstawione zestawienie rzeczowe urządzeń i wyposażenia zawiera urządzenia i instalacje opisane poniżej lub równoważne z nimi tj. – spełniające te same funkcje użytkowe i funkcjonalne.

- Zespół 20 wciągników z grupy R podnoszący Kratownicę Główną o nr ser: 01/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 17 ton. Składa się 20 wciągników typ LCH 1000/NL.D8 o udźwigu 1000kg każdy. Kratownica Główna składa się 7 rzędów mostów połączonych mostami pomocniczymi.

- Zespół 6 wciągników z grupy O podnoszący Kratownicę Satelitarną o nr ser: 02/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 4,8 tony. Zespół składa się z trzech par wciągników LCH 1000/NL.D8 o udźwigu całkowitym wraz z kratownicą 1800kg (para). Udźwig dla pojedynczego wciągnika bez kratownicy 900kg.

- Zespół 14 wciągników z grupy B podnosząca Kratownicę Horyzontową o nr ser: 03/VGC/2014 o całkowitym udźwigu wraz z kratownicami 3,5 tony. Zespół składa się z 5 podzespołów: Dwa podzespoły po 3 wciągniki (B02 i B03, B04) i (B13, B14, B15) o udźwigu 750kg z kratownicą każdy. Udźwig dla pojedynczego wciągnika 250kg. Dwa podzespoły po 2 wciągniki (B05, B06) i (B11, B12) o udźwigu 500kg z kratownicą każdy. Jeden podzespół z 4 wciągnikami (B07, B08, B09, B10) o udźwigu 1000kg z kratownicą. Zespół składa się z 14 wciągników LCH 250/NL.D8 o dźwigu całkowitym 3,5 tony wraz z kratownicami.

ZABEZPIECZENIA

Wciągniki łańcuchowe wyposażone są:

    - w wyłączniki krańcowe góra/dół

    - 6 szt. wciągarek z grupy O - LCH 1000 oraz 16 szt. z grupy B - LCH 250 w przekaźniki nadzorcze prądu Crouzet do kontroli przeciążenia prądowego.

    - 20 wciągników z gruby R - LCH 1000 GIS wyposażonych w czujnik tensometryczne do kontroli udźwigu i przeciążenia.

DANE TECHNICZNE -  Zespół wciągników kratownicy GŁÓWNEJ:

Nazwa urządzenia: 	Zespół wciągników kratownicy GŁÓWNEJ

Typ urządzenia: 	Zespół wciągników łańcuchowych

Numery fabryczny: 	01/VGC/2014

Rok produkcji/instalacji: 	2013/2014

Udźwig wraz z kratownicami:                     17 ton

Wysokość podnoszenia kratownicy:         20m

Masa własna 	10 ton

Prędkość podnoszenia/opuszczania 	Zmienna, max. 4 m/min

Napęd: 	Silnik elektryczny 3-fazowy

Moc silnika: 	20 x 0,72 kW - 1400 obr/min

Napięcie zasilania: 	400 V 50Hz

Urządzenia bezpieczeństwa: 	Hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania. Mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół.

Wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym

Łańcuch nośny: 	Zgodny z normą DIN EN 818-7

Hak: 	Zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem

Sposób pomiaru wysokości: 	Enkoder impulsowy

Sposób kontroli przeciążeń: 	Tensometr

Sterowanie:                                                   Wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być

wciśnięty przycisk jazdy START)

Konstrukcja kratownic: 	Konstrukcja aluminiowa skręcana.

DANE TECHNICZNE – Zespół wciągników kratownicy SATELITARNEJ:

Nazwa urządzenia: 	Zespół wciągników kratownicy SATELITRANEJ

Typ urządzenia: 	Zespół wciągników łańcuchowych

Numery fabryczny: 	02/VGC/2014

| Rok produkcji/instalacji: | 2013/2014 |
| --- | --- |
| Udźwig wraz z kratownicami: | 4,8 tony |
| Wysokość podnoszenia kratownicy: | 20m |
| Masa własna | Kratownica satelitarna: 0,6 tony |
| Prędkość podnoszenia/opuszczania | Zmienna, max. 4 m/min |
| Napęd: | Silnik elektryczny 3-fazowy |
| Moc silnika: | 6 x 0,72 kW - 1400 obr/min, |
| Napięcie zasilania: | 400 V 50Hz |
| Urządzenia bezpieczeństwa: | Hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania Mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół Wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym |
| Łańcuch nośny: | Zgodny z normą DIN EN 818-7 |
| Hak: | Zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem |
| Sposób pomiaru wysokości: | Brak |
| Sposób kontroli przeciążenia: | Przekaźnik nadzorczy prądu |
| Sterowanie: | Wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być wciśnięty przycisk jazdy START) |
| Konstrukcja kratownic: | Konstrukcja aluminiowa skręcana. |

DANE TECHNICZNE -  Zespół wciągników kratownicy HORYZONTOWEJ:

| Nazwa urządzenia: | Zespół wciągników kratownicy HORYZONTOWEJ |
| --- | --- |
| Typ urządzenia: | Zespół wciągników łańcuchowych |
| Numery fabryczny: | 03/VGC/2014 |
| Rok produkcji/instalacji: | 2013/2014 |
| Udźwig wraz z kratownicami: | 3,5 tony |
| Wysokość podnoszenia kratownicy: | 20m |
| Masa własna | 0,55 tony |
| Prędkość podnoszenia/opuszczania | Zmienna, max. 4 m/min |
| Napęd: | Silnik elektryczny 3-fazowy |
| Moc silnika: | 14 x 0,37kW – 1500 obr/min |
| Napięcie zasilania: | 400 V 50Hz |
| Urządzenia bezpieczeństwa: | Hamulec elektromagnetyczny utrzymujący obciążenie podczas postoju oraz w przypadku zaniku zasilania Mechaniczny wyłącznik krańcowy dla ruchu do góry i na dół Wyłącznik awaryjny STOP umieszczony w pulpicie sterującym |
| Łańcuch nośny: | Zgodny z normą DIN EN 818-7 |
| Hak: | Zgodny z normą DIN 15400 z zatrzaskiem |
| Sposób pomiaru wysokości: | Brak |
| Sposób kontroli przeciążenia: | Przekaźnik nadzorczy prądu |
| Sterowanie: | Wymuszone (tzn. podczas pracy cały czas musi być wciśnięty przycisk jazdy START) |
| Konstrukcja kratownic: | Konstrukcja aluminiowa skręcana. |

Do sterowania urządzeniami mechaniki sceny zaprojektowano pulpit sterujący PP wyposażony w:

  - Ekran dotykowy TFT LCD 15”

  - Wyłącznik awaryjny

  - Przycisk START

  - Przełącznik kluczykowy SYSTEM

  - Przełącznik monostabilny BYPASS

Na elewacji rozdzielni głównej znajduje się wyłącznik główny, natomiast przyciski sterujące znajdują się na panelu sterowniczym PP.

Plan	rozmieszczenia	i	oznaczenia	wciągników

Kratownica horyzontowa

Konstrukcja kratownicy

Układ przestrzenny wykonany zostanie z standardowych belek aluminiowych o symbolach FD33 i FD43 łączonych ze sobą za pomocą standardowego rozwiązania, rekomendowanego przez producenta kratownic. Kratownica składa się z trzech elementów, mogących poruszać się w sposób niezależny, a w jej skład wchodzi element centralny oraz dwa ramiona.

Napęd

Każde z ramion, uwzględniając ilość dostępnych wciągarek, podtrzymywane jest przez cztery jednostki napędowe GIS LCH 1000 Należy rozważyć wykorzystanie dodatkowych dwóch wciągarek poprawiających stabilność kratownicy, niemniej jednak ograniczona ilość napędów determinuje  podwieszenie ramion kratownicy horyzontowej na czterech jednostkach, co jest również rozwiązaniem dopuszczalnym. Centralny element kratownicy horyzontowej unoszony jest przez 10 wciągarek,

Kratownica główna

Konstrukcja kratownicy

Układ przestrzenny wykonany zostanie ze standardowych belkach aluminiowych o symbolach TT i TS łączonych ze sobą za pomocą standardowego rozwiązania rekomendowanego przez producenta kratownic Układ przestrzenny wymagany do wykonania został zaprezentowany na rysunku TS02.

Napęd

Ruch kratownicy głównej realizowany za pośrednictwem 20 wciągarek GIS LCH 1000), rozmieszczonych w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie nośności zbudowanej kratownicy i zgodny z rysunkiem TS08.

Kratownica satelitarna

Konstrukcja kratownicy

Kratownice satelitarne to pojedyncze belki systemowe, utrzymane w konwencji profilu ST Profile te łączone są ze sobą za pomocą standardowych beczek zabezpieczonych klinami i zawleczkami.

Napęd

Ruch każdej z trzech kratownic satelitarnych zapewniają dwie wciągarki GIS LCH 1000

Uwagi eksploatacyjne

Montaż konstrukcji kratownic

Konstrukcje przestrzenne stanowiące konstrukcje nośne elementów mechaniki sceny wykonane z standardowych elementów przestrzennych. Elementy tworzące belki łączyć za pomocą beczek i klinów systemowych zabezpieczonych zawleczkami. Układ przestrzenny z powstałych belek montować zgodnie z zaleceniami producenta kratownic, a połączenia pomiędzy poszczególnymi belkami wykonać za pomocą dedykowanych uchwytów

Połączenie wciągarek i kratownic

W celu umożliwienia ruchu w płaszczyźnie pionowej, aluminiowe konstrukcje przestrzenne zostaną połączone z elementami nośnymi wciągarek GIS LHC 1000. Połączenie wykonane do dolnego pasa konstrukcji kratownic za pomocą dedykowanego uchwytu Połączenie ma charakter nietrwałego osadzenia belek pasa dolnego w pryzmach uchwytu.

Układ kratownic

Układ kratownic można podzielić na :

    - kratownica przestrzenna horyzontowa - 1szt

    - kratownica przestrzenna, główna - 1szt

    - kratownica przestrzenna, satelitarna – 3szt

b)

a)

a)

a)

c)

c)

c)

Rys. 1 cały układ kratownic

Części składowe systemu kratownic podnoszonych

  - Kratownica główna

    - Kratownice aluminiowe Eurotruss TT i ST

    - Zawiesia cięgnowe blokujące

Kratownica główne składa się z kratownic :

- Głównych   - obejmujący wyciągarki od R1 do R20– krata TT

- Pomocniczych  - która spoczywa na kratownicach głównych  zamontowany specjalnymi uchwytami – krata ST

| Opis | Przeznaczenie | Ilość | długość | waga na mb | Waga | Suma wag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krata TT 400cm | R | 34 | 4 | 25 | 3400 | 8237 |
| krata TT 300cm |  | 3 | 3 | 25 | 225 |  |
| krata TT 200cm |  | 4 | 2 | 25 | 200 |  |
| Beczki Connectro TT/ST |  | 700 | 1 | 0,2 | 140 |  |
| piny Pin TT/ST |  | 1500 | 1 | 0,2 | 300 |  |
| nakrętka Nut M10 |  | 1500 | 1 | 0,2 | 300 |  |
| krata ST 400cm |  | 59 | 4 | 13,5 | 3186 |  |
| krata ST 300cm |  | 8 | 3 | 13,5 | 324 |  |
| krata ST 200cm |  | 6 | 2 | 13,5 | 162 |  |
| Uchwyty blokujące |  | 20 |  | 150 | 3000 |  |

Rys. Układ kratownicy głównej wraz z pomocniczymi

Rys. Uchwyt łączący kratownice główne TT z kratownicami pomocniczymi ST

  - Kratownica satelitarna

    - Kratownice aluminiowe Eurotruss ST

    - Zawiesia łańcuchowe blokujące

| Opis | Przeznaczenie | ilość | długość | waga na mb | Waga | Suma wag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krata ST 400cm | O | 12 | 4 | 13,5 | 648 | 708 |
| Zawiesia blokujące oraz uchwyty | O | 6 |  | 10 | 60 |  |

  - Kratownica horyzontowa

    - Kratownice aluminiowe Eurotruss FD33 i F44

    - Zawiesia cięgnowe blokujące

Kratownice horyzontowe można podzielić na pięć niezależnych segmentów.

- Tylni  - obejmujący wyciągarki B7,B8,B9,B10 – krata FD43

- Wewnętrzny prawy - obejmujący wyciągarki B11,B12  – krata FD33

- Wewnętrzny lewy - obejmujący wyciągarki B5,B6 – krata FD33

- Lewy - obejmujący wyciągarki,B2,B3,B4 – krata FD33

- Prawy  - obejmujący wyciągarki B13,B14,B15 – krata FD33

| Opis | Przeznaczenie | Ilość | długość | waga na mb | Waga | Suma wag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| krata FD33 400cm | B | 32 | 4 | 4,5 | 576 | 937 |
| krata FD33 250cm |  | 8 | 2,5 | 4,5 | 90 |  |
| krata FD43 400cm |  | 9 | 4 | 5,1 | 183,6 |  |
| krata FD43 200cm |  | 1 | 2 | 5,1 | 10,2 |  |
| beczki Connector FD/HD |  | 155 | 1 | 0,1 | 15,5 |  |
| piny Pin FD |  | 310 | 1 | 0,1 | 31 |  |
| nakrętka Nut M8 |  | 310 | 1 | 0,1 | 31 |  |
| Zawiesi alokujące |  | 14 |  | 5 | 70 |  |

| NR. CZYNNOŚI | RODZAJ SYSTEMU / URZĄDZENIA | ZAKRES CZYNNOŚCI | TERMIN WYKONANIA | ILOŚĆ KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE ROCZNE |
| 1 | wykanie powyższych czynności winno nastapić w uzgodenieu z Urzędem dozoru techincznego i we współpracy z inspektorem UDT doprowadzić do pozytwynego odbioru urządzeń. | sprawdzenie poprawności działania panelu sterownika | co roku | 4 |
| 2 |  | sprawdzenie poprawności działania poszczególnych wyciagarek poprzez przewinięcie ich | co roku | 4 |
| 3 |  | sprawdzenie działania zabezpieczeń krańcowych wyciągarek | co roku | 4 |
| 4 |  | wizualne sprawdzenie zabezpieczenia haka wyciągarki | co roku | 4 |
| 5 |  | wizualne sprawdzenie prawidłowego podwieszenia wyciągarek do konstrukcji dachowej | co roku | 4 |
| 6 |  | sprawdzenie nr seryjnych wyciagarek zamontowanych na wyznaczonych punktach konstrukcji dachowej | co roku | 4 |
| 7 |  | sprawdzenie działania tensometrów oraz ich kalibracja | co roku | 4 |
| 8 |  | sprawdzenie działania enkoderów oraz ich kalibracja | co roku | 4 |
| 9 |  | wykonanie testów przeciążeniowych każdej z wyciągarek | co roku | 4 |
| 10 |  | sprawdzenie pracy wyciągarek w poszczególnych grupach | co roku | 4 |
| 11 |  | sprawdzenie połaczeń w szafie głównej sterującej | co roku | 4 |
| 12 |  | sprawdzenie działania zabezpieczeń pradowych w szafie głownej sterującej | co roku | 4 |
| 13 |  | sprawdzenie połączeń w szafie dodatkowej sterującej | co roku | 4 |
| 14 |  | sprawdzenie zabezpieczeń prądowych w szafie dodatkowej sterującej | co roku | 4 |
| 15 |  | test obciazeniowy całego systemu głównego obejmujące wyciągarki od R1 do R20 | co roku | 4 |
| 16 |  | test obciazeniowy całego systemu satelitarnego obejmujące wyciągarki od O1 do O6 | co roku | 4 |
| 17 |  | test obciazeniowy całego systemu horyzontowego obejmujące wyciągarki od B2 do B15 | co roku | 4 |
| 18 |  | smarowanie łańcuchów wszystkich wyciągarek | co roku | 4 |
| 19 |  | sprawdzenie zadziałania hamulca wyciągarek | co roku | 4 |
| CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE 3 LETNIE |
| 20 | Kratownice i reszta elementów nośnych | wizualne sprawdzenie braku uszkodzeń na połączeniach kratowych i ewentualne naprawy | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 21 |  | wizualne sprawdzenie spawów kratownic ewentualne naprawy, smarowanie lub wymiana | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 22 |  | wizualne sprawdzenie beczek oraz pinów służacych do połączeń kratowych ewentualne smarowanie, czyszczenie, wymiana nakrętek | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 23 |  | wizualne sprawdzenie profili głównych kratownic oraz czyszczenie, odłuszczanie | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 24 |  | wizualne sprawdzenie profili poprzecznych kratownic ewentualne naprawy lub wymiany elementów | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 25 |  | wizualne sprawdzenie łańcuchów skracających ewentualne czyszczenie, testy obciążeniowe | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 26 |  | wizualne sprawdzenie zawiesi "steel flex" ewentualne testy obciążeniowe | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 27 |  | wizualne sprawdzenie szekli oraz ich zabezpieczeń ewentualne testy obciążeniowe | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| 28 |  | sprawdzenie wszystkich elementów śrubowych konstrukcji ewentualne dokręcanie, wymainy , smarowanie | co 36 miesięcy od pierwszego uruchomienia | 1 |
| Powyższe zestawienie czynności konserwacyjnych opracowanych na podstawie DTR zawiera wykaz podstawowych - minimalnych do wykonania prac lub równoważnych im pod kątem funkcjonalnym a zależnych jedynie od typu danego urządzenia. |  |
| 37 MIESIĘCZNY OKRES UMOWY: |
| 29 | Wykonawca uwzględnia w cenie oferty wykonanie 5 ocen technicznych systemów objętych konserwacją w ramach niniejszego zamówienia. Zamawiający zleci wykonanie oceny technicznej w przypadku wystąpienia problemu technicznego w celu określania przyczyny powstania niesprawności, zakres niesprawności oraz sposobu przywrócenia sprawności technicznej. | 5 |

| TABELA POGLĄDOWA PROWADZENIA KONSERWACJI NA OBIEKCIE TAURON ARENA KRAKÓW W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY |
| --- |
| OKRES | OKRES TRWANIA UMOWY | SZACOWANY TERMIN | CZYNNOŚCI DO WYKONANIA |
| 1 | DO KOŃCA 1 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2016 | ROCZNE WG OPZ |  | DOKONANIE OCEN TECHNICZNYCH NA POLECENIE ZLECENIOBIORCY |
| 2 | DO KOŃCA 4 MIESIĄCA | 30 grudzień 2016 |  |  |  |
| 3 | DO KOŃCA 7 MIESIĄCA | 30 marzec 2017 |  | 3 LETNIE |  |
| 4 | DO KOŃCA 10 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2017 |  |  |  |
| 5 | DO KOŃCA 13 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2017 | ROCZNE WG OPZ |  |  |
| 6 | DO KOŃCA 16 MIESIĄCA | 30 grudzień 2017 |  |  |  |
| 7 | DO KOŃCA 19 MIESIĄCA | 30 marzec 2018 |  |  |  |
| 8 | DO KOŃCA 22 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2018 |  |  |  |
| 9 | DO KOŃCA 25 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2018 | ROCZNE WG OPZ |  |  |
| 10 | DO KOŃCA 28 MIESIĄCA | 30 grudzień 2018 |  |  |  |
| 11 | DO KOŃCA 31 MIESIĄCA | 30 marzec 2019 |  |  |  |
| 12 | DO KOŃCA 34 MIESIĄCA | 30 czerwiec 2019 |  |  |  |
| 13 | DO KOŃCA 37 MIESIĄCA | 30 wrzesień 2019 | ROCZNE WG OPZ |  |  |
| SUMA ILOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KONSERWACJI W RAMACH 37 MIESIĘCZNEJ UMOWY | 4 | 1 | 5 |