Załącznik 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z robotami budowlanymi w tym demontażowych, polegających na wykonaniu i zamontowaniu 32 kompensatorów naprężeń wraz z próbami montażowymi na istniejącej instalacji wentylacyjnej i oddymiającej zainstalowanej pod konstrukcją dachu w TAURON Arena Kraków – Kraków, ul. Lema 7.

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu rzeczowego w oparciu o rysunek W-07 rzut poziomu +23.00 Kompensacja (Hala Czyżyny – Nowa Widownia -PW/WENT) w skali 1:200 z czerwca 2014 r. stanowiącego załącznik nr 1 oraz przedmiaru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego OPZ. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym p.poż. i BHP oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podane w przedmiarze wymiary i ilości są wielkościami określonymi na etapie projektowania, dlatego wymagają zweryfikowania po dokonaniu przez wykonawcę pomiarów we własnym zakresie. Niezmienne pozostają wskazane 32 lokalizacje montażu elementów odprężających przedmiotową instalację.

- 2. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- uzgodnienie z Zamawiającym zasad wejścia do obiektu i miejsca robót.

- udzielenie gwarancji na wykonane roboty,

- zweryfikowanie na własny koszt wszystkich wymiarów oraz ilości podanych w przedmiarze i dostosowaniu do już wykonanych elementów (kanałów wentylacyjnych),

- odtworzenie izolacji zabezpieczenia p.poż instalacji i jej ciągłości,

- zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt „zaplecza” robót; Zamawiający nie udostępni terenu pod zaplecze robót i magazyn materiałów,

- używanie wyrobów budowlanych odpowiadających przepisom prawa  (Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych - tekst jednolity Dz. U. Poz. 883 z 2014 r.),

- używanie materiałów, które odpowiadają technicznym normom branżowym,

- oznakowania  i zabezpieczenia miejsca robót (bhp),

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej na nośniku zewnętrznym np. CD 2 egz., w wersji drukowanej („papierowej”) - 2 egz.

Stosowane materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać warunkom wynikającym z obowiązujących przepisów. Atesty winny być przedstawione do akceptacji Zamawiającego przed realizacją. Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy, pod nadzorem osób uprawnionych i przy zachowaniu przepisów BHP.

Zamawiający zastrzega, że wszystkie wskazane materiały (wyroby) z podaniem producenta, marki, znaku towarowego w SIWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych – jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień  publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w Załączniku. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne i użytkowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania, oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne.

- 3. Załączniki

Przedmiar robót (pdf)

Rysunek W-07 – rzut poziomu +23,00 kompensacja (PDF).