Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

1.Część ogólna

1.1. Nazwa zamówienia:

Zamontowanie kompensatorów naprężeń na przewodach wentylacyjnych w TAURON Arena Kraków

1.2. Przedmiot i zakres robót

Przedmiot zamówienia opisany w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie i uruchomienie instalacji kompensatorów w istniejącej instalacji wentylacyjnych  i oddymiających.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe

Jako prace towarzyszące i tymczasowe należy uwzględnić:

- wszelkie prace towarzyszące wynikające z założeń ogólnych i szczegółowych oraz

z tablic odpowiednich katalogów norm nakładów rzeczowych przywołanych jako

podstawa wyceny w przedmiarze robót,

- wszelkie prace i czynności związane z zabezpieczeniem terenu prac przed możliwością wstępu osób nieupoważnionych, kradzieżą lub dewastacją, a także niezbędne do prowadzenia robót zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,

- uporządkowanie terenu budowy po jej zakończeniu,

- usunięcie wszelkich usterek i uszkodzeń spowodowanych przez wykonawcę robót,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Wykonawca powinien uzyskać akceptację Zamawiającego dla materiałów i urządzeń które zamierza zastosować. Wszelkie problemy wynikłe w trakcie realizacji, a wcześniej nie przewidziane powinny być natychmiast zgłaszane Zamawiającemu, aby zminimalizować ryzyko niedotrzymania przyjętego terminu zakończenia robót. Po zakończeniu prac Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, przeszkoli Zamawiającego  w zakresie obsługi instalacji oraz przekaże w formie dokumentu wymagania dotyczące obsługi i konserwacji.

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich

Odpowiedzialność za szkody i straty powstałe w wyniku wykonywanych robót ponosił będzie Wykonawca. Wykonawca podejmie wszelkie starania aby uniknąć szkód i strat. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki lub zranienia Wykonawcy i jego pracowników zaistniałych podczas wykonywania prac. Wykonawca poniesie konsekwencje finansowe ewentualnych roszczeń wobec Zamawiającego, związanych z realizowaną inwestycją i wynikających z wykonywanych robót.

1.4.3. Ochrona środowiska

Odpowiedzialność Wykonawcy za ochronę środowiska na terenie obejmuje ochronę  powietrza, ochronę przed hałasem. W przypadku wystąpienia w trakcie prac sytuacji stwarzających zagrożenie dla środowiska, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy regularne  usuwanie z terenu budowy odpadów będących efektem prowadzonych prac. Po zakończeniu prac Wykonawca powinien uporządkować miejsce prowadzenia prac w możliwie najkrótszym czasie i przekazać obiekt w stanie umożliwiającym korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Usuwanie odpadów z terenu budowy może się odbywać tylko w miejsca specjalnie do tego  przeznaczone, a transport i składowanie odbywa się na koszt Wykonawcy.

Wykonawca winien spełniać wszelkie wymagania przepisów ochrony środowiska, dbać

o porządek w miejscu prowadzenia prac i minimalizować wszelkie niedogodności wynikające

z prowadzonych prac, takich jak rozprzestrzenianie się kurzu, hałasu, itp..

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracownikom zgodnie

z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r nr 47 poz.401)  Strefy niebezpieczne powinny zostać zabezpieczone (miejsca na terenie budowy w których występują zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi) ogrodzeniem i odpowiednim oznakowaniem, tak aby uniemożliwić dostęp osobom postronnym, a wszelkie przejścia i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni być przeszkoleni w zakresie BHP.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca w porozumieniu  z Zamawiającym i we wskazanym przez Zamawiającego miejscu zapewni pracownikom pomieszczenia szatni, pomieszczenia do spożywania posiłków, pomieszczenia sanitarne, a także zapewni dostęp do wody pitnej. Poza tym wyznaczyć należy miejsca składowania materiałów i narzędzi, należących do Wykonawcy. Materiały i urządzenia należy przechowywać w miejscach, gdzie nie będą one narażone na uszkodzenie, zniszczenie czy też pogorszenie właściwości technicznych.

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Wykonawca zobowiązany jest minimalizować utrudnienia w ruchu drogowym i pieszym

w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca robót, wynikające z dostaw urządzeń i materiałów.

1.4.7. Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi miejsca prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający dostanie się do nich osobom postronnym.

1.5. Nazwy i kody

1.5.1. Grupy robót

45331200-8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. Wymagania dotyczące właściwości urządzeń i materiałów

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Projektu Budowlanego, przedmiaru robót. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu

i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone

w załącznikach do tych dokumentów.

2.2. Kanały wentylacyjne.

Stosować należy kanały i kształtki przeznaczone do stosowania w nisko i średnio ciśnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w oparciu o PN-B-03434 w klasie szczelności A.

Kanały i kształtki należy transportować i składować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej należy ją niezwłocznie naprawić.

W instalacjach oddymiających należy stosować kanały wentylacyjne wykonane z płyt

o dwugodzinnej odporności ogniowej. Kanały te mogą być wykonane całkowicie z płyt, można także wykorzystywać przyległe ściany i sufity o dwugodzinnej odporności ogniowej jako ścianki kanału wentylacyjnego.

W instalacji oddymiającej w hali głównej zastosowane są blaszane kanały. Ze względu jednak na możliwość powstawania odkształceń termicznych blaszanych przewodów wentylacji pożarowej należy zapewnić aby:

- przewody wentylacji oddymiającej mocowane były do ścian i stropów za pomocą kotew stalowych,

- przewody wentylacji oddymiającej o szerokości większej niż 630 mm były wyposażone w wewnętrzne wsporniki w postaci stalowych prętów lub stalowych rur o średnicy 3/8” lub 1/2”; liczba wzmocnień umieszczonych wewnątrz przewodów oddymiających powinna odpowiadać wielokrotności wymiaru 600 mm w odniesieniu do szerokości przewodu oraz 500 mm w odniesieniu do jego długości; powyższe wymaganie dotyczy również odległości między wzmocnieniem a pionowym bokiem przewodu (max 600 mm) oraz między wzmocnieniem a połączeniem kołnierzowym (max 500 mm),

- długość odcinków przewodów nie wyposażonych w wewnętrzne wsporniki nie przekraczała 1 500 mm.

2.3. Montaż instalacji wentylacyjnych.

Instalacje wentylacyjne należy wykonać zgodnie z „WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ

Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. Sprzęt i maszyny powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wymaganiami producenta. Urządzenia

i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane stosownie do planowanych prac, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy. W czasie transportu materiałów i urządzeń należy je zabezpieczyć w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. Transport urządzeń i materiałów powinien odbywać się z uwzględnieniem zaleceń producentów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Z PODANIEM SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I OGRANICZEŃ. A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE.

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:

- „WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- Polskich Normach

- Rozporządzeniach

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM   WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia powinny zostać zaakceptowane przez  Zamawiającego przed przystąpieniem do prac. Dodatkowo jeśli proponowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia odbiegają od zestawienia urządzeń

i materiałów powinny zostać przedstawione do akceptacji jednostce projektowej. Zamawiający lub upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele powinni mieć zapewniony stały dostęp do miejsc, w których prowadzone są prace oraz miejsc składowania urządzeń i materiałów. Wykonawca zapewnić również powinien Zamawiającemu/przedstawicielowi możliwość dokonywania kontroli, inspekcji, pomiarów

i testów materiałów, jakości wykonanych prac oraz postępów w wykonywanych robotach. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać odpowiednio wcześniej Zamawiającego

o zamiarze przeprowadzenia prób i testów. W przypadku wykrycia w trakcie prób usterek czy też nieodpowiedniej jakości wykonanych prac Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia problemu na własny koszt w terminie nie powodującym niedotrzymania terminu końcowego inwestycji. W przypadku ponownych prób i testów, powinny one przebiegać w dokładnie takich samych warunkach i przy takich założeniach jak za pierwszym razem. Jeżeli kolejne próby i testy spowodują poniesienie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego Wykonawca zostanie nimi obciążony.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Odbiór robót budowlanych powinien odbyć się na podstawie wymagań przedstawionych w:

„WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Roboty mogą podlegać odbiorowi końcowemu,

Gotowość do odbioru zgłasza Zamawiającemu mailem lup pismem. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady instalacji Wykonawca zobowiązany jest usunąć usterki na własny koszt, a jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. Z odbioru sporządzić należy protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz wyznaczone terminy na usunięcie stwierdzonych usterek.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA – DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Rozporządzenia:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268. Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229. Nr 129/01 poz. 1439. Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)

Normy:

- PN-EN 1505:2001 – Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary

- PN-EN 1506:2001 – Wentylacja budynków - Przewody proste i  kształtki  wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym – Wymiary

- PN-B-01411:1999 – Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia

- PN-B-03434:1999 – Wentylacja   -   Przewody   wentylacyjne   -   Podstawowe   wymagania i badania

- PN-B-76001:1996 – Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania

i badania

- PN-B-76002:1976 – Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych

- PrPN-EN 12599 – Wentylacja  budynków   -   Procedury  badań   i   metody  pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

- PrEN 12236 – Wentylacja  budynków   -   Podwieszenia  i   podpory  przewodów  -Wymagania wytrzymałościowe

Warunki Techniczne:

- „WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,